## Slide 1: Homemade high power battery pack
Notfunk Tagung Sugiez 14.10.2023
HB9UFQ (HB4SF) - Mathias Coinchon
Notes: Mettre transmission en fond (weather channel ? 11253kHz) http://62.220.146.43:8073/?f=11253.00usbz5

## Slide 2: Motivation

## Slide 3: Un rêve d’enfance, avoir une voiture électrique
« Matmobile »
Tesla Model 3 LR
324 kW (440 CV)
80kWh Lithium NCA
17kWh/100km

## Slide 4: L’expérience d’être locataire
Moi: « J’aimerais une prise électrique ici et je paye l’installation »
Régie/Gérance: « Non »
Moi: « Même 1x16A ? »
Régie: « Non »
Moi: « Allez-vous installer des bornes ? »
Régie: « Un jour peut-être » (= tu peux rêver)
Moi: « Est-ce que je peux utiliser la prise T15 dans le parking en cas d’urgence ? Et je paie un forfait »
Régie: « Non »

## Slide 5: Charger depuis mon appartement ?
Rallonge pirate ?
=> difficile, trop long, pas discret
Transporter l’énergie ?
=> Stupide, mais pourquoi pas dans un monde stupide.
=> Un challenge + expérimenter la technologie de stockage. Fun 
=> Etude
Appartement (9ème étage)
Voiture
(3ème sous-sol)

## Slide 6: Théorie

## Slide 7: Requirements
Faire un pack transportable (<100kg)
Stockage de 20kWh
Inverter: 1x16A minimum (3kW) ou plus si possible.
Charger dans l’appartement avec 1x10A
Safety (incendie, surcharges électriques)
Homemade (maitriser tous les éléments contre l’obsolescence)

## Slide 8: Batteries LiFePO4
Pas de risque d’explosion
Pas d’effet mémoire
Faible autodécharge
Long life (8ans?)
Cout raisonnable
Plus lourd que NMC/NCA mais raisonnable: 5-6 kg/kWh
Pas de Cobalt, ni Nickel
Supporte décharge 1C
3.2V-3.6V

## Slide 9: Batteries prismatiques Basen 230Ah (Chine)
74$ par cellule (2021), (2023: 83$)
4.1kg
Pratique à assembler
Garantie 5ans
3500 cycles (si 1 cycle/jour => 9.5 ans)
Décharge max 230A (1C)
Bonne expérience d’un ami

## Slide 10: Battery Management System
Contrôle la batterie (safety), « état de charge »
Equalisation des cellules (balancing)
JBD BMS AP21S001 200Ampère
De 6 à 21 cellules
MOSFET Charge / Décharge
Bluetooth + RS485
Compact
Relativement ouvert
Pas précis pour les petites puissances

## Slide 11: 12V, 24V or 48V, that is the question…
Voltage | Nb Cellules LiFePO4 | Avantages | Inconvénients
12V | 4 | Léger, modulaire | Courant élevé, overhead (BMS,..)
48V | 16 | Moins de courant, standard | Packs Lourd (>60kg), encombrant
24V | 8 | Le bon compromis, équipements disponibles | 
24V, tension continue (éclairage) dans certains ouvrages militaires

## Slide 12: Onduleur (Inverter)
Qualité importante (« Buy it cheap means buy it twice »)
Service après-vente
Victron Inverter/Charger Multiplus II 24/3000/70
Inverter: 3kW max, sinus (transfo linéaire)
Chargeur intégré 70A
Prêt pour le triphasé
Relativement Ouvert
Nombreuses configurations possibles (UPS, Energy Storage System, …)
Mais cher… (1400CHF)

## Slide 13: Construction

## Slide 14: Préparation des batteries
Mesurer les batteries (résistance interne avec source AC)
Première charge et équilibrage
Une simple alimentation peut servir de chargeur (tension max cellule, limite courant)
Notes: INDUTIN)

## Slide 15: Pack batterie
Il est conseillé de contraindre les batteries car elles ont tendance à gonfler

## Slide 16: Cablage
Important ! (éviter les surchauffes, mauvais contacts)
Connecteur Camlock 200A
Cosses
Cables 50mm2
Cable BMS origine,
Section trop faible !

## Slide 17: Fabrication des câbles

## Slide 18: Premiers tests et « Mise en boite »

## Slide 19: BMS app
iPhone/Android
State of Charge (SOC), pas précis
Puissance
Balancing
Tension des cellules
Arrêt charge/décharge indépendamment
Température
Configuration

## Slide 20: CFQD (QED)
Test prototype
Mise en pratique

## Slide 21: La réalité
Oui c’est un peu stupide…
Rendement: Batterie => 230V => Chargeur voiture => Batterie voiture: ~70%
Pas très pratique
5kWh correspond à environ 28km en Tesla (batterie Tesla 80kWh)
Limite de l’onduleur (utilisation très intensive)
Mais
1er Prototype, Proof of Concept
Dépannage, emergency
Evolution des batteries: kWh/kg monte, $/kWh descend
Suite: ajouter des packs, new BMS, smartshunt, tester triphasé, étudier DC-DC
Apprentissage. It was fun  and …

## Slide 22: Autres utilisations (concrètes)

## Slide 23: Swiss Emergency Contest 2022 avec HB4FV
Alimentation Radio SE430 - Remplace un générateur
Ouvrage F16xx Leman SwissFortress (HB4SF)

## Slide 24: Blackout setup pour locataire
Blackout test
OK sur un weekend
  Eclairage, machine à café, bouilloire, frigo, informatique, TV, Hi-Fi. (sauf cuisinière)

## Slide 25: Amener l’électricité à la raclette chez le voisin
Et pour le home cinema après…
Raclette pour 5 personnes (four 1000W)

## Slide 26: Home solar energy storage system (locataire)
Homemade solar table
Consommation sans injecter dans le réseau
Pas de limitation des 600W, ni autorisation
Victron en setup « battery priority » , passe sur le réseau si low battery (UPS inverse)

## Slide 27: Total Cost of Ownership
Bill of Material (BoM) pack 5kWh: ~750CHF
  Batteries: 8x74$ = 592$
  BMS: 100$
  Connecteurs 200A: 4x8$ = 32$, câbles 3x9CHF= 21CHF, caisse 50CHF,..
Hypothèse durée de vie 5 ans, 1 cycle par jour
  1825x5kWh = 9125 kWh => 8cts/kWh stocké
  Avec onduleur: 23cts/kWh stocké/restitué en 230V
Table solaire: ~400CHF
  Panneau Trina 330W: 140CHF, garantie puissance 25ans
  Table: 200CHF, chargeur MPPT: 60CHF
  300kWh/an x 25 = 7500kWh => 5-6cts/KWh

## Slide 28
The End