## Slide 1: Homemade high power battery pack
Notfunk Tagung Sugiez 14.10.2023
HB9UFQ - Mathias Coinchon
Notes: Mettre transmission en fond (weather channel ? 11253kHz) http://62.220.146.43:8073/?f=11253.00usbz5

## Slide 2: Motivation

## Slide 3: Ein Kindertraum, ein Elektroauto zu haben
« Matmobile »
Tesla Model 3 LR
324 kW 440 PS
80kWh Lithium NCA
17 kWh 7100 km

## Slide 4: Die Erfahrung, Mieter zu sein
Ich: « Ich möchte einen elektr. Anschluss und ich zahle die Inst.-Kosten
Vermieter: «Nein »
Ich: « Nicht Mal 1x16A ? »
Vermieter: « Nein »
Ich: « Werden Sie je Anschlüsse machen ? »
Verwaltung: « vielleicht, eines Tages (= Traum)
Ich : « Kann ich im Notfall den vorhandenen T15 Anschuss nutzen? Ich zahle zum voraus»
Verwaltung: « Nein »

## Slide 5: Laden von meiner Wohnung aus?
Piraten-Verlängerung?
=> schwierig, zu lang und zu auffällig
Energie transportieren?
=> Stupide, aber warum nicht, in einer stupiden Welt.
=> Ein Challenge + experimentieren mit Energiespeicher. Fun 
=> Studie
Wohnung im (9ten Stock)
Fahrzeug (im
dritten Untergeschoss)

## Slide 6: Theorie

## Slide 7: Anforderungen
Einen fahrbaren Speicher bauen (<100kg)
Speicherung von 20kWh
Inverter: 1x16A minimum (3kW) oder wenn möglich mehr.
Aufladung in der Wohnung mit 1x10A
Sicherheit (Feuer, elektrisches Überladen)
Homemade (Alle Elemente der Alterung beherrschen)

## Slide 8: Batterien LiFePO4
Kein Risiko von Explosionen
Kein Memory-Effekt
Lange Lebensdauer
Vernünftige Kosten
Schwerer als NMC/NCA aber tragbar: 5-6 kg/kWh
Kein Cobalt, kein Nickel
Erträgt Entladung von 1C
3.2 - 3.6 V

## Slide 9: Prismatische Batterien « Basen » 230Ah (Chine)
74$ pro Zelle (2021), (2023: 83$)
4.1kg
Einfach zusammen zu bauen
Garantie 5 Jahre
3500 Zyklen (bei 1 Zyklus/Tag => 9.5 Jahre)
Entladestrom max. 230A (1C)
Gute Erfahrungen eines Freundes

## Slide 10: Battery Management System
Kontrolle der Batterie (Sicherheit), « Ladezustand»
Lade-Ausgleich der Zellen (Balancing)
JBD BMS AP21S001 200Ampère
Für 6 bis 21 Zellen
MOSFET Ladung / Entladung
Bluetooth + RS485
Kompakt
Verhältnismässig offen
Ungenau für kleine Leistungen

## Slide 11: 12V, 24V oder 48V, das ist die Frage…
Spannung | Nb Zellen LiFePO4 | Vorteil | Nachteil
12V | 4 | Leicht, modular | Hoher Strom Überlast (BMS,..)
48V | 16 | Tieferer Strom Standard | Packs sind schwer (>60kg), sperrig
24V | 8 | Der guter Kompromiss, Produkte verfügbar | 

## Slide 12: Wechselrichter (Inverter)
Qualität wichtig (« billig kaufen heisst zwei Mal kaufen»)
Kundendienst nach Kauf
Victron Inverter/Charger Multiplus II 24/3000/70
Wechselrichter: 3kW max., Sinuswelle
Integrierte Ladevorrichtung 70A
Vorbereitet für 3-Phaen
Relativ offen (zugänglich)
Viele Kombinationen möglich (UPS, Energy Storage System, …)
Aber teuer… (1400CHF)

## Slide 13: Konstruktion

## Slide 14: Vorbereitungen der Batterien
Batterien ausmessen (interner Widerstand mit AC-Quelle
Erste Ladung und Ausbalancierung
Eine einfache Speisung genügt als Ladegerät (max. Spannung Zelle, Strombegrenzung)
Notes: INDUTIN)

## Slide 15: Battery-Pack
Es wird empfohlen die Batterien fest zusammen zu packen, denn sie neigen dazu sich aufzublähen

## Slide 16: Verkabelung
Wichtig! (Überhitzung vermeiden, schlechte Kontakte)
Kontakte Camlock 200A
Kabelschuh
Kabel 50mm2
Original-Kabel BMS ,
Dieser Teil zu schwach!

## Slide 17: Herstellung der Kabel

## Slide 18: Erste Tests und Verlegung

## Slide 19: BMS App
iPhone/Android
State of Charge (SOC), nicht präzise
Leistung
Balancing
Zellspannung
Lade- und Entladestopp unabhängig von einander
Temperatur
Konfiguration

## Slide 20: CFQD (QED)
Test Prototype
Inbetriebnahme

## Slide 21: Die Realität
Ja, es ist etwas verrückt…
Wirkungsgrad: Batterie => 230V => Auto-Battery Pack => Autobatterie: ~70%
Nicht sehr praktisch
5kWh entspricht etwa 28km mit dem Tesla (Batterie Tesla 80kWh)
Begrenzung durch Wechselrichter (Intensive Nutzung)
Aber:
1er Prototype, Konzept bestätigt
Pannenhilfe, Notversorgung
Evolution der Batterien: kWh/kg steigt, $/kWh verbessert sich
Nächste Schritte: mehr Batteriepacks, 3-pasig ausprobieren, Studium DC-DC
Die Lehre daraus. Es hat Spass gemacht und …

## Slide 22: Andere Anwendungen (realisiert)

## Slide 23: Swiss Emergency Contest 2022 mit HB4FV
Speisung TRX SE430 – Ersatz des Generators
Festung F16xx Leman SwissFortress (HB4SF)

## Slide 24: Blackout Setup für Mieter
Blackout test
OK über ein Wochenende
  Beleuchtung, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank, Informatik, TV, Hi-Fi. (ausser Kochherd

## Slide 25: Strom für den Raclette-Ofen beim Nachbarn
Und für das Home Cinema nachher…
Raclette für 5 Personen (Ofen 1000W)

## Slide 26: Eigenes Heim-Solar-Speichersystem (Mieter)
Homemade Solartisch
Verbrauch ohne Rückspeisung ins Netz
Keine Beschränkung durch die 600 Watt, keine Bewilligung nötig
Victron Konfiguration « battery priority » , wechselt aufs Netz, wenn Batterieladung zu tief ist (umgekehrte UPS)

## Slide 27: Gesamtkosten über die Lebensdauer
Materialkosten (BoM) Batterie-Pack 5kWh: ~750CHF
  Batterie: 8x74$ = 592$
  BMS: 100$
  Stecker 200A: 4x8$ = 32$, Kabel 3x9CHF= 21CHF, Kiste 50 CHF,..
Hypothese Lebensdauer 5 Jahre, 1 Zyklus pro Tag
  1825x5kWh = 9125 kWh => 8cts/kWh gespeicherte Energie
  Mit Wechselrichter: 23cts/kWh gespeichert und umgewandelt auf 230V
Solartisch: ~400CHF
  Solarpanel Trina 330W: 140CHF, Leistungsgarantie für 25 Jahre
  Tisch: 200CHF, Ladegerät MPPT: 60CHF
  300kWh/a x 25 = 7500kWh => 5-6cts/KWh

## Slide 28
The End